Mactronic Spotlight 2950

Használat előtt kérem, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Első használat előtt 20 órán át kell tölteni, különben az akkumulátor sérülhet!

Felszereltség és műszaki adatok:

Energiaforrás: 	6V 5,5Ah zárt savas ólom akkumulátor

Fényforrás: 		6V H3 10W Quartz Halogén izzó

+3 Led

Töltők:			230V-ról működő adapter

12V szivargyújtó töltő adapter

A lámpán töltés visszajelző Led található. Ütésálló fejrész.

Töltési instrukciók:

Az akkumulátort első alkalommal 20 órán át kell tölteni a teljes feltöltéshez.

FIGYELEM: Ennek kihagyása nagymértékben gyengíti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.

Csatlakoztassa az adaptert a lámpához, normál esetben hozzávetőleg 16-18 óráig tart a töltés az AC fali adapterről, DC szivargyújtóról ez a művelet megközelítőleg 6-10 órát vesz igénybe.

Megjegyzés: Egyes járművekben a szivargyújtó csak gyújtás kapcsolása után működik.

Húzza ki a töltőt, miután teljesen feltöltődött a lámpa és használatra kész.

Javasoljuk ezt a műveletet 4 havonta megismételni használattól függetlenül.

A lámpa egyaránt alkalmas a fali adapterrel (230V) és szivargyújtóval (12V) való töltésre.

Figyelmeztetés:

Ne hagyja tartós ideig az akkumulátort lemerült állapotban, ügyeljen az utántöltésre. Ha huzamosabb ideig nem használja a lámpát, mindig teljesen feltöltve kell tárolni.

Ne töltse tovább a lámpát 36 óránál, mert ez tartósan károsíthatja az akkumulátort.

Ha a fényerő gyengül, kapcsolja ki és mielőbb kezdje meg az újra töltést.

Ne működtesse a készüléket töltés közben.

Ne érintse meg a lencsét vagy a lencse körüli részt működés közben.

Ne tartson semmi gyúlékony anyagot közvetlen a lámpa előtt, és tárolás előtt hagyja kihűlni.

Ne világítson más emberek vagy állatok szemébe.

A termék Nem vízálló.

Az akkumulátort NE tegye ki közvetlen tűznek és hő hatásának, mert felrobbanhat.

Ha a ház valahol megreped, azonnal tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket a személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülése végett.

Forgalmazó: Voltaker Kft. 1142 Bp. Szőnyi út 35/a. www.voltaker.hu