Leuci T9 22W;32W körfénycső fényforrások

Általános és műszaki adatok

A G10q foglalatba helyezhető energiatakarékos kompakt fénycsövekbe

gyárilag nincsenek beépítve a működtető elemek. Időkapcsolóról való működtetésük és a sűrűn kapcsolt lámpatestekben történő felhasználásuk

az élettartam rövidülése miatt nem ajánlott. A fényforrások fényerőszabályzós kapcsolóról nem működtethetők.

A kompakt fénycsövek energiahatékonyságáról és a bennük található higany korlátozásáról

Az Európai Unió Bizottságának 98/11/EK irányelve a háztartási lámpákra vonatkozó energiahatékonyság meghatározását és ennek az

információnak a fogyasztók felé történő továbbításának formai követelményeit írja le, mely egy meghatározott módon megszerkesztett, egységes energiacímke formájában történik. A Bizottság 244/2009/EK rendelete alapján 2009. szeptember 1. után már csak „A“ energiaosztályú kompakt

fénycsöveket lehet az Európai Unió területén forgalomba helyezni.

Egy másik, 2011/65/EU számú Bizottsági irányelv a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról rendelkezik, melynek részeként meghatározásra került a fényforrásokban felhasználható higany maximális mennyisége,

mely érték 2013. január 1-től égőtestenként 2,5 mg-ra csökken! A környezet védelme érdekében ajánljuk, hogy kísérje figyelemmel a termékek fent említett műszaki paramétereit.

Felhasználási területek:

A kimondottan a fénycső teljesítményéhez illő előtéttel ellátott beltéri lámpatestekbe rakható a fényforrás.

Szerelési útmutató:

A termék beszerelését minden esetben csak szakember, feszültségmentes állapotban végezheti!

A termék cseréjét csakis feszültségmentes és lehűtött állapotban szintén csak szakember által végezhető el!

Névleges feszültség: 230 V, 50 Hz

Színvisszaadási index (Ra): > 82

Higanytartalom: < 2,5 mg

Lámpateljesítmény-tényező: > 0,55 (HPN >0,9

| Típus | Névleges teljesítmény | Foglalat típusa | Fényáram | Élettartam | Hatásfok | Színhőmérséklet | 60%/lm | On-Off | Átmérő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9/22W | 22W | G10q | 1300 lm | 12000 h | 59 lm/W | 4000 K | <60s | >8000 | 216 mm |
| T9/32W | 32W | G10q | 2100 lm | 12000 h | 65,6 lm/W | 4000 K | <60s | >8000 | 311 mm |

Gyártó:

Leuci S.p.A.

Italy

Registered office P.zza Cinque Giornate 3 20129 Milano

Forgalmazó:

Gazdafi-Electronic Kft.

3508 Miskolc, Futó u. 59.

Tel.: 0646560363

www.gazdafi.com